政  府  采  购

项目编号:0692-159B01170078

广东轻工职业技术学院保卫处新建广州校区监控中心及公共监控系统建设项目

招标文件

广东省机电设备招标中心有限公司

2015年9月

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，政府采购代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达广东省机电设备招标中心有限公司账户（开户行及账号见《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。

- 本公司将严守法律法规及行业规范完成本项目代理服务，未经委托单位书面同意不增加任何收费项目；严禁员工以口头、书面或暗示等任何形式向招投标相关人员表达有可能影响公开、公平、公正的行为；严禁员工直接或间接接受钱财物品；如有发现，请拨打投诉电话020-66341917向我们反映，谢谢！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分     投标邀请函

第二部分     用户需求书

第三部分     投标须知

第四部分     评标方法

第五部分     合同书格式

第六部分     投标文件格式

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东省机电设备招标中心有限公司受广东轻工职业技术学院（以下简称“采购人”）的委托，对广东轻工职业技术学院保卫处新建广州校区监控中心及公共监控系统建设项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：0692-159B01170078

- 采购项目名称：广东轻工职业技术学院保卫处新建广州校区监控中心及公共监控系统建设项目

- 采购预算：人民币60万元

- 项目内容及需求：

      - 项目内容：广东轻工职业技术学院保卫处新建广州校区监控中心及公共监控系统建设项目

      - 项目地点：用户指定地点

      - 简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容 ；

4. 本次采购货物必须是产自中华人民共和国境内的货物，合格的投标人应对所有招标货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务投标报价；

5. 本项目不允许提交备选方案；

- 供应商资格：

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织；

3.独立于采购人和政府采购代理机构的且具备采购项目经营资格的供应商；

4.具有计算机信息系统集成三级或以上资质证书；

5.具备《广东省安全防范系统设计、施工、维修》一级资质证书（非广东省公安技防部门颁发的资格证书须同时提供在广东省公安技防部门的备案资料）；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.本项目不接受联合体报名；

8.已登记报名并购买了招标文件。

注:投标人报名时须携带以上2-6点相关证书的原件及复印件(复印件须注明“与原件相符”并加盖公章，原件备查)；凡不具备履行合同能力或不符合招标文件要求及《中华人民共和国政府采购法》的有关规定的投标人不能参加本次投标。

六、 潜在投标人应当在2015年10月8日至2015年10月23日期间（工作日上午9：00-12：00和下午2：00-5：00时，法定节假日除外）到广东省机电设备招标中心有限公司（详细地址：广州市东风中路515号东照大厦三楼售标书处）购买招标文件，招标文件每套售价 150 元（人民币），标书款支付方式为pos机刷卡支付，不接受现金，售后不退，我中心只开具对应金额的增值税普通发票。

七、 投标截止时间：2015年10月28日 09时30分；

八、 投标文件递交地点：广州市东风中路515号东照大厦4楼407号开标室（广东省机电设备招标中心有限公司）；投标文件递交时间：2015年10月28日09:00-09:30;

九、开标评标时间：2015年10月28日09时30分；

十、开标评标地点：广州市东风中路515号东照大厦4楼407号开标室（广东省机电设备招标中心有限公司）

十一、招标文件公示/下载: 广东轻工职业技术学院保卫处新建广州校区监控中心及公共监控系统建设项目

代理机构联系人：广东省机电设备招标中心有限公司       采购人联系人：广东轻工职业技术学院

电话： 020-66341719     	                          电话：020-61230169

传真：020-66341757；                                 传真：020-61230169

联系人：郭小姐     	                              联系人：林老师

联系地址： 广州市东风中路515号东照大厦三楼；        联系地址：//

广东省机电设备招标中心有限公司

2015 年9月30日

第二部分

用 户 需 求 书

说明：

- 若用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 若用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

# 一、总体要求

- 投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

- 投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

- 投标人不得使用生产厂家已经废型（不列入该厂家当时的产品系统）的设备投标及供货，否则按违约处理。

- 货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

- 合同执行阶段，采购人有权根据实际情况，对中标货物的数量作出适当的调整。因货物数量增减引起的价格变动，应以合同的货物单价调整总价，但不超过原合同金额的10%。

- 本用户需求书如有涉及到产品的具体品牌、型号仅供参考，投标人可选择其他品牌、型号的产品，但投标产品不得低于本表所涉及到的产品品牌、型号的档次、质量、性能。

- 所报设备的性能指标，按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。投标人必须在投标文件中列出具体技术响应方案（如技术参数或具体配置等）。

- ★投标人应提供市场上常见、成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。

# 二、项目建设方案

（一）项目建设内容：

为加强和完善广州校区的闭路电视监控系统，达到平安校区的要求。根据校区的需求和现场实际情况，对校本部公共区域监控系统分三步实施完成：

第一步：对现有办公楼1楼监控中心进行整改：敷设防静电地板，对监控中心天花及墙面进行更换、整改、安装15台约22寸液晶电视墙、5联操作台1套、视频综合平台1套、管理平台1套、NVR1台、服务器1台以及配套控制管理设备，无缝兼容原有监控中心系统平台，实现新增数字监控系统、原有模拟视频系统做到统一平台、统一管理；同时采用基于TCP/IP的网络监控体系，对各录像主机进行中心联网监控。在降低工作量的同时提高工作效率，做到统一管理、统一控制。实现大型数模混合监控系统的自动化和科学化管理，有效地降低资源消耗和管理成本。

第二步：在大操场、车间通道、体育教研楼通道、第二实训楼2楼、看台宿舍门口、乒乓球场、篮球场、第二实训楼通道、大礼堂后广场、大礼堂、大礼堂前广场、物礼楼通道、教学楼后水厂、教学楼1楼公共区域、第一实训楼1楼出入口等处共安装130万高清红外摄像机32套，实现24小时低亮度的情况下清楚显示现场情况，所有新增摄像机的图像传输方式采用数字光纤网络传输。

第三步：由第一实训楼、车间、大操场分别敷设主干安防专用光纤线缆至监控中心，将前端数字监控信号传输至监控机房的核心交换机，传输方式全部采用数字光纤线路，系统均要充分实施电源及信号防雷工程。

（二）、技术方案与功能要求

# 1．总体要求

闭路电视监控系统在总体设计上充分考虑既要满足用户使用要求、稳定可靠、注重实效，又要做到经济适用、操作简单，维护方便；同时设备选型要以总体最佳配合为原则，运用系统工程思想，依据行业标准，借助专业技术和专业安防施工单位的丰富设计、施工经验，将各种品牌、型号的设备有机的集成起来，充分发挥各种设备的功能，最终使校园的安全防范系统的使用效果达到总体最佳。本项目总体要求如下：

（1） 提供优质品牌的高性能产品，系统所采用的软硬件设备具有技术先进性、运行可靠性和稳定性，同时具有操作的简捷方便性；

（2） 具有完善的避雷系统和抗灾害能力；

（3） ★本次项目是在现有安防系统上增加及更换设备，为充分利用原有投资，所增加主要设备及软件（含智慧型校园可视化综合管理平台、解码器、NVR录像机、网络摄像机）须与原监控主机及管理平台完全兼容、无缝对接。为证明所投主要设备及软件与原监控主机及管理平台完全兼容、无缝对接，投标人须持有原监控主机及管理平台厂商出具的书面兼容证明。（原监控主机及管理平台品牌为KAISUN，型号为KSDVR/KS-NET Alarm V1.0/ KSDVR-STR V1.0/ KS-RMS  PE V1.0/KS-GTSERVER V1.0），以便实现监控中心及网内的授权用户可远程监视和检索网内的任一摄像机图像。

（4） 配备强劲的售后服务部门和技术人员,能即时快捷处理故障。

（5）中标单位在中标公示期内需提供主要设备样品及软件供招标人对其性能核对，若与其投标文件不符，可取消其中标资格。

# 2．施工规范和依据

# 本项目的实施必须符合以下有关规范和要求

- 轻工职业技术学院预期目标及对系统的要求；

- 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004；

- 《民用建筑电器设计规范》JGT/T16-92；

- 《软件工程国家标准》GTB856；

- 《建筑电器安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88；

- GA/T74-2000安全防范系统通用图形符号；

- GA/T70-2004安全防范工程费用概预算编制办法；

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000；

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000；

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004；

- 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93；

- 《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93；

- 《电气装置安装施工及验收规范》GBJ232-90，92；

- 《计算站场地技术要求》（GB2887-89）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-95）；

# 3. 技术方案

监控指挥中心建设设15台约22寸液晶监视器电视墙、五联操作台、视频综合平台1套、服务器1套、核心交换机1台以及配套控制管理设备、系统配电、防雷设备，无缝兼容原有校区模拟监控系统设备，视频图像全部采用高清解码上墙。在大操场、车间通道、体育教研楼通道、第二实训楼2楼、看台宿舍门口、乒乓球场、篮球场、第二实训楼通道、大礼堂后广场、大礼堂、大礼堂前广场、物礼楼通道、教学楼后水厂、教学楼1楼公共区域、第一实训楼1楼出入口等处共安装130万高清红外摄像机32套，实现24小时低亮度的情况下清楚显示现场情况，所有新增摄像机的图像传输方式采用数字光纤网络传输。在第一实训楼、车间、大操场分别敷设24芯主干安防专用光纤线缆至监控中心，将前端数字监控信号传输至监控机房的核心交换机，传输方式全部采用数字光纤线路。

具体摄像机位置分布情况如下（具体安装位置需现场确定）

| 序号 | 安装区域及位置 | 摄像机监视方式 | 摄像机类型 | 单位 | 夜间照明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装区域 | 位置 |  | 球机 | 固定摄像机 |  |  |
| 1 | 大操场 | 操场东西面对角 | 360°旋转 | 2 |  | 台 | 红外照明 |
| 2 | 车间通道 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 2 | 台 | 红外照明 |
| 3 | 体育教研楼通道 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 3 | 台 | 红外照明 |
| 4 | 第二实训楼2楼 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 3 | 台 | 红外照明 |
| 5 | 看台宿舍门口 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 2 | 台 | 红外照明 |
| 6 | 乒乓球场 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 1 | 台 | 红外照明 |
| 7 | 篮球场 | 篮球场旁边 | 360°旋转 | 1 |  | 台 | 红外照明 |
| 8 | 第二实训楼通道 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 1 | 台 | 红外照明 |
| 9 | 大礼堂后广场 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 3 | 台 | 红外照明 |
| 10 | 大礼堂 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 2 | 台 | 红外照明 |
| 11 | 大礼堂前广场 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 1 | 台 | 红外照明 |
| 12 | 物礼楼通道 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 2 | 台 | 红外照明 |
| 13 | 教学楼后水厂 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 1 | 台 | 红外照明 |
| 14 | 教学楼一楼公共区域 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 5 | 台 | 红外照明 |
| 15 | 第一实训楼一楼出入口 | 通道出入口 | 固定监视 |  | 3 | 台 | 红外照明 |
|  | 合计 |  |  | 32 | 台 |  |

## 功能概述

  - 进行实时预览，应支持多画面的实时预览，同时最多支持25画面客户端的预览；

  - 支持多屏的实时预览显示；

  - 支持多画面全屏显示；

  - 支持实时预览画面中对摄像机的八个方向的云台操作；应支持视频信号比例自适应(4:3,16:9)；2、应支持即时回放，既回放之前几到几十秒内的预览图像；

  - 支持电子放大功能；

  - 支持动态调节亮度、对比度、饱和度、色调参数；

  - 支持OSD显示；支持本地的紧急手动录像；

  - 应支持云台优先级控制，支持云台锁定，应支持通过播放窗格实现鼠标拉框放大和鼠标控制云台；

  - 应支持监控点模糊查询，汉字首字母查询。查询结果轮巡预览；通过验证用户权限来分配用户界面的资源显示；

  - 支持键盘RS-485控制窗口切换和播放；

  - 应支持用户自定义分组，紧急预案、手动抓图并联动生成案件等功能，支持主子码流切换；

  - 提供视频预览模块url连接；

  - 应支持视频实时上墙、回放上墙，大屏场景保存、开窗、漫游、拼接等功能；支持监视屏轮巡上墙播放，支持手动选择预案进行上墙轮巡播放；

  - 应支持对各存储设备、编解码器的统一管理；

  - 应支持添加单IP设备，且支持IP段设备的批量添加；

  - 应支持没有固定IP地址设备的接入；

  - 应支持设备的进程信息获取，进程控制、参数设置、监控点设置；支持设备信息自动同步，同步设备通道信息，设备名称信息等；

  - 应支持多款主流第三方设备的接入;

  - 应支持批量导入导出设备；

  - 应支持门禁、报警等接入，同时提供丰富的报警联动功能，比如联动视频、云台、抓图、声音、录像、上墙、短信、邮件以及其他报警输出；

  - 支持智能设备和智能分析仪接入，实现人脸识别、人流量统计、视频质量诊断等智能分析功能；

# 4．软件及设备技术参数、功能说明

4.1  智慧型校园可视化综合管理平台参数要求：

| 基本性能 | 1、管理后端用户总数: 无限制； 2、可接入Web用户访问总数：2048个； 3、并发在线Web用户总数: 1024个； 4、系统注册各种类型设备用户总数：1000000个； 5、远程监控客户端并发接入总数：256个； 6、远程监控客户端在线接入总数：2048； |
| --- | --- |
| 系统管理功能 | 1、应采用通用的J2EE企业级架构，可以在Linux和Windows操作系统下运行； 2、应支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方案； 3、使用易操作的WEB客户端和CS客户端进行管理和操作； 4、应能够提供丰富的对外接口，比如平台SDK、OCX控件、Webservice等，满足平台对接需要； 5、支持多网域的配置，实现多网融合，跨网段、内外网、专网等灵活部署；平台应支持域名解析访问 6、平台支持GB/T28181-2011联网协议和DB33联网协议； |
| 设备管理 | 1、应支持对各存储设备、编解码器的统一管理； 2、应支持添加单IP设备，且支持IP段设备的批量添加； 3、应支持没有固定IP地址设备的接入； 4、应支持设备的进程信息获取，进程控制、参数设置、监控点设置；支持设备信息自动同步，同步设备通道信息，设备名称信息等； 5、应支持多款主流第三方设备的接入; 6、应支持批量导入导出设备； 7、应支持门禁、报警等接入，同时提供丰富的报警联动功能，比如联动视频、云台、抓图、声音、录像、上墙、短信、邮件以及其他报警输出； 8、支持智能设备和智能分析仪接入，实现人脸识别、人流量统计、视频质量诊断等智能分析功能； |
| 用户管理 | 1、应具有先进的用户权限管理，用户按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色 2、应支持有权限的用户对用户信息进行查看和增加删除修改等操作； 3、应支持分配权限可细分到监控点，应支持用户按部门进行划分； 4、应支持用户有效期的配置； 5、应支持PKI认证系统对接（根据不同的PKI厂商需要定制）； |
| 实时预览 | 1、进行实时预览，应支持多画面的实时预览，同时最多支持25画面客户端的预览；支持多屏的实时预览显示；支持多画面全屏显示；支持实时预览画面中对摄像机的八个方向的云台操作；应支持视频信号比例自适应(4:3,16:9)； 2、应支持即时回放，既回放之前几到几十秒内的预览图像；支持电子放大功能；支持动态调节亮度、对比度、饱和度、色调参数；支持OSD显示；支持本地的紧急手动录像； 3、应支持云台优先级控制，支持云台锁定，应支持通过播放窗格实现鼠标拉框放大和鼠标控制云台； 4、应支持监控点模糊查询，汉字首字母查询。查询结果轮巡预览；通过验证用户权限来分配用户界面的资源显示； 5、支持键盘RS-485控制窗口切换和播放； 6、应支持用户自定义分组，紧急预案、手动抓图并联动生成案件等功能，支持主子码流切换； 7、提供视频预览模块url连接； |
| 录像和回放 | 1、应支持多种存储模式，集中式存储和分布式存储；应支持录像控制（计划、手动、告警联动）功能； 2、应支持若干默认录像模板和若干自定义录像模版，支持批量配置录像计划；应支持录像批量下载；应支持录像回放打标签、录像锁定和解锁； 3、应支持录像秒级检索、回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进）、分段回放、事件回放和标签回放等多种回放途径； 4、应支持N+1存储模式； |
| 对讲业务 | 1、应支持客户端对单个设备的语音对讲、支持客户端对多个设备的广播、支持客户端之间的语音对讲； 2、应支持客户端之间的文字信息传送、应支持客户端对讲声音的本地保存； |
| 电子地图 | 1、应支持静态地图、谷歌地图、山海经纬地图、ArcGIS地图引擎； 2、应支持地图切换、放大、缩小、新建、删除功能，地图预置点功能； 3、应支持地图上添加监控点、报警信息、卡口等；应支持报警产生时对应的监控点或报警点闪烁提示； 4、应支持设备GPS数据的地图展示，包括实时位置和历史轨迹查询等； |
| 报警管理与联动 | 1、应支持多种告警类型：包括设备温度、开关量、视频丢失、移动侦测、遮挡、性能等，应支持自定义告警级别，应支持告警输入功能，包括权限用户手动添加告警输入信息、第三方设备报警信息接收； 2、应支持告警联动功能，包括联动到电视墙、联动到客户端、联动抓图、联动到预置位、联动录像、联动发短信发邮件、联动开关量输出、告警在电子地图上显示、联动到语音对讲、联动到外部系统（如：门禁）等； 3、应支持报警设备防区的布撤防； |
| 大屏控制 | 1、应支持视频实时上墙、回放上墙，大屏场景保存、开窗、漫游、拼接等功能；支持监视屏轮巡上墙播放，支持手动选择预案进行上墙轮巡播放； |
| 案件管理 | 1、应支持根据抓图和录像手动会自动生成案件，支持案件的图像、视频、办案文档等资料的上传、下载、删除等； 2、应支持根据各个区域案件的不同生成四色预警图像，根据案件结果生成突出警情分析、警情多发区域以及警情综合统计等功能； |
| 移动终端 | 1、应有相同品牌的手机客户端，包括安卓、IOS的手机客户端或移动客户端； 2、应支持移动终端实时预览、云台控制、录像远程回放、抓图、码流切换等功能，支持手机布撤防等功能； 3、应支持多路视频手机实时预览； |
| 硬件配置 | E3-1230 V2 3.3Ghz×1/C204芯片组/ 2G 1333 DDR3 ECC UDIMM×2/SATA 500G企业级×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/500W(1+1)/导轨/面板/2U |
| ★资质证书 | 提供投标产品的软件著作权证书复印件； 软件产品制造商需通过CMMI-3认证，提供相关证书复印件； |

4.2 服务器参数要求：

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | 支持Intel Xeon E5-2620多核处理器，高速QPI互连总线7.2 GT/s，大容量三级缓存15 MB |
| 芯片组 | Intel C602芯片组 |
| 内存 | 8GB DDR3 ECC,大可扩展至512GB内存 16根内存插槽 |
| 网络控制器 | 集成Intel I350双千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡 |
| PCI I/O扩展槽 | 2根PCI-E 3.0 ×16 4根PCI-E 3.0 ×8 PCI-E 扩展槽为横插卡设计，支持全高扩展卡 |
| 硬盘控制器 | 集成8口 SAS硬盘控制器，支持RAID 0、1、10 可选八口SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6 系统最大支持8个热插拔3.5寸/ 2.5寸SAS/SATA硬盘 内部可支持两块非热插拔SSD 硬盘 本项目该设备配置不少于500G SATA×2 |
| 其他端口 | 2个RJ-45网络接口，位于机箱后部 1个RJ-45管理接口，位于机箱后部 4个USB 2.0接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部 1个VGA接口，位于机箱后部 1个串口，位于机箱后部 |
| 电源 | 1+1冗余电源 |
| 散热 | 机箱中部4个系统热插拔风扇 |
| 管理功能 | 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 |
| 显卡 | 集成显示控制器，16MB显存 |
| 支持操作系统 | Windows Server 2008 Enterprise Edition R2 SP164bit Red hat Enterprise Linux 6.2 for Intel EM64T Red hat Enterprise Linux 6.3 for Intel EM64T SuSE Linux Enterprise Server 11 SP2 for Intel EM64T |
| 电源电压 | 200-240V/50Hz |
| 机箱 | 2U机架式服务器机箱 |
| 环境温度要求 | 工作时10℃～35℃(50℉～95℉) 存储-40℃～55℃(-40℉～131℉) |
| 相对湿度要求 | 工作时最大相对湿度90％RH（40℃） 工作时35％～80％ RH 运输存储20％～93％ RH |
| ★认证证书 | 提供中国国家强制性产品认证证书复印件 |

## 4.3 监视器参数要求：

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 屏幕尺寸 | 约22寸 |
| ▲亮度 | 500cd/m²(需在公安部型式检验报告中体现) |
| 点距 | 0.083 mm×0.248 mm |
| 响应时间 | 3.7ms |
| 可视面积 | 476.064mm×267.786mm |
| 接口要求 | VGA输入≥1, HDMI输入≥1 , BNC输入≥1 , RCA输入≥1, BNC输出≥1 |
| 降噪技术 | 采用3-D 降噪技术 |
| JPEG解码 | 支持高清分辨率的JPEG解码 |
| 功耗 | ≤35W |
| 电源 | AC100V--240V 50/60Hz |
| ▲认证证书 | 提供公安部型式检验报告复印件。 |

4. 4   NVR录像机参数要求：

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ▲网络视频输入 | 接入路数≥64路，设备总资源≥200Mbps (需要在公安部型式检验报告中体现) |
| ▲主码流分辨率 | 最大支持3072×2048(25帧/s)(需要在公安部型式检验报告中体现) |
| 视音频输出 | HDMI输出≥1路、VGA输出≥1路，输出最大分辨率为1920×1080； 音频输出≥2路 |
| 同步回放 | 支持≥16路720P同步回放及多路同步倒放 |
| ▲整机热备 | 设备可以进行整机热备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像工作。 (需要在公安部型式检验报告中体现) |
| 网口应用 | 支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入；支持将多网口设置统一IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储。 |
| 录像自动续传 | 支持前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR |
| ▲智能功能 | 支持智能摄像机拌线入侵和区域入侵的报警功能，支持对视频录像按智能分析类别进行检索，对符合设定条件的视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放(需要在公安部型式检验报告中体现) |
| ▲磁盘阵列功能 | 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10，可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拔。(需要在公安部型式检验报告中体现) |
| 语音对讲 | 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持设备与IPC进行实时双向对讲。 |
| ▲图片回放 | 支持存储前端抓拍来的图片。(需要在公安部型式检验报告中体现) |
| 硬件接口 | 支持≥16盘位硬盘接入； 支持≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 支持报警输入≥16路，报警输出≥4路； |
| ★认证证书 | 提供公安部型式检验报告复印件并加盖制造商公章、国标GB/T 28181-2011检验报告复印件并加盖制造商公章 |

4. 5  解码器参数要求：

  - 最多支持8路800W/16路500W/32路1080P/64路720P/100路4CIF及以下分辨率同时解码，

  - 支持DVI-I、VGA、HDMI、BNC接口解码输出;

  - 支持多种网络传输协议、多种码流的传输方式，

4.6  网络控制键盘参数要求：

  - 采用约7英寸800*480的触摸式液晶屏

  - 支持控制视频综合平台和解码器输出上墙

  - 支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用

  - 支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持1080P及以下分辨率的网络视频

  - 支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙

  - 支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作

  - 支持飞梭控制录像回放

  - 支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器

  - 支持U盘录像文件回放

  - 最大3个操作员用户，每个用户支持管理1280台设备

  - 支持IE方式配置键盘

  - 支持对已添加设备进行远程配置和维护

  - 支持网络方式接入海康的DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台，网络摄像机、网络球、IVMS系列平台软件

  - 支持通过域名添加网络设备

  - 支持通过RS232控制模拟矩阵

  - 支持通过RS485控制模拟球

4. 7  核心交换机参数要求：

| 主要参数 | 产品类型 路由交换机、POE交换机 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 3.84Tbps/5.12Tbps 包转发率 1152Mpps/2880Mpps |
| --- | --- |
| 端口参数 | 端口结构模块化 扩展模块 6个业务槽位 |
| 功能特性 | VLAN 支持Access、Trunk、Hybrid方式 支持default VLAN 支持VLAN交换 支持QinQ、增强型灵活QinQ 支持基于MAC的动态VLAN分配 QOS 支持基于Layer2协议头、Layer3协议、 Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类 支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 支持流量整形 组播管理 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持MSDP、MBGP 支持用户快速离开机制 支持组播流量控制 支持组播查询器 支持组播协议报文抑制功能 支持组播CAC 支持组播ACL 网络管理 支持Console、Telnet、SSH等终端服务 支持SNMPv1/v2/v3等网络管理协议 支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件 支持BootROM升级和远程在线升级 支持热补丁 支持用户操作日志 安全管理 802.1x认证，Portal认证 支持NAC 支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证 命令行分级保护，未授权用户无法侵入 支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 支持1K CPU通道队列保护 支持ICMP实现ping和traceroute功能 支持RMON |

4.8  接入层交换机参数说明：

| 产品类型 | 千兆以太网 |
| --- | --- |
| 应用层级 | 二层 |
| 包转发率 | 78Mpps |
| 硬件参数 |
| 接口类型 | 24个10/100/1000Base-TX，4个100/1000Base-X SFP |
| 接口数目 | 28口 |
| 传输速率 | 10M/100M/1000Mbps |
| 端口结构 | 非模块化 |
| 堆叠支持 | 可堆叠 |
| 网络与软件 |
| VLAN支持 | 支持VLAN功能 |
| MAC地址表 | 16K |
| 网管功能 | 支持端口镜像和RSPAN(远程端口镜像) |
| 其他性能 | 基于五元组、IP优先级、TOS、DSCP、IP协议类型、ICMP类型、TCP源端口、VLAN、以太网帧协议类型、CoS等信息，实现复杂流分类功能。S5700支持基于流的双速三色限速功能，每端口支持8个优先级队列，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP多种队列调度算法，有效地保证话音、视频和数据业务质量。提供多种安全保护功能。支持DoS（Denial of Service）类防攻击、网络的防攻击、用户的防攻击等功能。其中DoS类防攻击主要包括SYN Flood、Land、Smurf、ICMP Flood。网络的防攻击主要是指STP的BPDU/Root攻击。用户的防攻击涉及DHCP仿冒攻击、中间人攻击、IP/MAC Spoofing 攻击、DHCP request flood、改变 CHADDR 值的 DoS 攻击等等。支持通过建立和维护DHCP Snooping 绑定表，侦听接入用户的MAC/IP 地址、租用期、VLAN-ID、接口等信息，解决 DHCP 用户的IP 和端口跟踪定位问题。同时，对不符合绑定表项的非法报文（ARP欺骗报文、擅自修改IP地址等）直接丢弃。 |

4.9  日夜型筒型网络摄像机参数要求：

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 相当于1/3” Progressive Scan CMOS |
| 镜头 | 4mm (6mm,8mm,12mm, 16mm可选) |
| 红外面板 | 采用红外增透面板 |
| 视频帧率 | 50Hz: 25帧/秒（1280 × 60），60Hz: 30帧/秒（1280× 60）； |
| 最小照度 | 彩色: ≤ 0.01 Lux |
| 视频编码 | H.264 /MJPEG；H.264支持BaseLine Profile / Main Profile； |
| ▲应用功能 | 支持数字降噪、宽动态、背光补偿、感兴趣区域、双码流、镜像、视频水印等功能；（需在公安部型式检验报告中体现） |
| ▲智能报警 | 支持越界侦测、区域入侵、移动侦测、动态分析、遮挡报警、网断线、IP地址冲突、存储器满、存储器错等；（需在公安部型式检验报告中体现） |
| 接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
| ▲红外功能 | 可看清距样机30m/50m/80m处的人体轮廓，具有防红外过曝功能（需在公安部型式检验报告中体现） |
| 外壳防护等级 | 符合GB4208-2008中IP66的要求（需在公安部型式检验报告中体现） |
| 电源供应 | DC12V/ PoE |
| ★认证证书 | 提供公安部型式检验报告复印件、国标GB/T 28181-2011检验报告复印件 |

4.10  红外防水网络球机参数要求：

  - 1/3"Progressive Scan CMOS,

  - 132 万像素,≥720TVL,

  - 彩色：0.05Lux @ (F1.4，AGC ON)黑白：0.01Lux @(F1.4，AGC ON) 0 Lux with IR;4.7-94mm, 20倍光学;

  - 电子快门：1-1/10,000s；

  - 红外照射距离：150米；

  - 水平速度 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设
水平预置点速度：240°/s垂直速度 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设
垂直预置点速度：200°/s

  - 视频编码 H.264 /MJPEG；H.264支持BaseLine Profile / Main Profile；

  - ※智能报警 支持越界侦测、区域入侵、移动侦测、动态分析、遮挡报警、网断线、IP地址冲突、存储器满、存储器错等；（▲需在公安部型式检验报告中体现）

4.11 线管材

线管材须选用国产一流知名品牌，如视频线、控制线、电源线等线材选用其性能参数不低于参考品牌：江苏天诚、深圳凌宇、来事达，PVC管材选用其性能参数不低于参考品牌：联塑、顾地。光纤选用性能参数不低于参考品牌：AMP、COMAX、新舟。

# 项目清单及技术规格、配置参数要求

| 序号 | 设备及货物名称 | 技术指标及性能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控中心存储与可视化管理设备 |  |  |
| 1 | 液晶监视器 | 约22寸，塑胶边框，分辨率1080P；亮度250cd/m²，支持8bit/10bit 双路LVDS(1920*1080)高清显示；采用可编程12-bit RGB gamma校正技术；一路HDMI 1.3输入接口,HDCP支持到1.2；支持高清分辨率的JPEG解码； | 15 | 台 |
| 2 | 电视墙 | 结构：框架式，上下六部分组成；材料：Q235厚1.2-1.5冷轧板；配置：风扇，搁板，面板，门；表面：酸洗磷化，静电喷涂；上部分安装15台液晶监视器；尺寸约：（宽)3030mm*（高）2400mm*（深）450mm | 1 | 套 |
| 3 | 解码器 | 最多支持8路800W/16路500W/32路1080P/64路720P/100路4CIF及以下分辨率同时解码，支持DVI-I、VGA、HDMI、BNC接口解码输出;支持多种网络传输协议、多种码流的传输方式。★须与智慧型校园可视化综合管理平台为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 4 | 智慧型校园可视化综合管理平台 | 授权200路，采用通用的J2EE企业级架构，可以在Linux和Windows操作系统下运行，支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方案；平台支持GB/T28181-2011联网协议和DB33联网协议；支持对各存储设备、编解码器的统一管理；支持没有固定IP地址设备的接入；支持设备的进程信息获取，进程控制、参数设置、监控点设置；支持设备信息自动同步，同步设备通道信息，设备名称信息等；支持门禁、报警等接入，同时提供丰富的报警联动功能，比如联动视频、云台、抓图、声音、录像、上墙、短信、邮件以及其他报警输出；支持多种存储模式，集中式存储和分布式存储；支持录像秒级检索、回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进）、分段回放、事件回放和标签回放等多种回放途径；★须与原监控主机及管理平台完全兼容、无缝对接（须提供原监控主机及管理平台厂商出具的书面兼容证明，证明其与原系统完全兼容，能实现无缝对接），提供投标产品的软件著作权证书复印件，软件产品制造商的CMMI-3认证证书复印件。 | 1 | 套 |
| 5 | 服务器 | 支持Intel Xeon E5-2620多核处理器/8GB DDR3 ECC /500G SATA×2/热插拔/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U。★提供中国国家强制性产品认证证书复印件，须与智慧型校园可视化综合管理平台为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 6 | 网络控制键盘 | 采用约7英寸800*480的触摸式液晶屏。★须与智慧型校园可视化综合管理平台为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 7 | 操作台 | 5联定制操作台；约（高）940mm*（长）2945mm*（深）850mm | 1 | 套 |
| 8 | 核心交换机 |  | 1 | 台 |
| 含 | 总装机箱 | 总装机箱 | 1 | 台 |
|  | 主控处理单元A | 主控处理单元A | 2 | 台 |
|  | 800W交流电源模块(黑色) | 800W交流电源模块(黑色) | 2 | 台 |
|  | 基本软件 | 基本软件,V200R003 | 1 | 台 |
|  | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | 2 | 台 |
| 9 | 特制机柜 | 豪华型42U标准机柜,600*800*2050，含8套层板。 | 3 | 个 |
| 10 | NVR录像机 | 64路200M接入带宽；3U机箱；16个SATA接口，2个eSATA接口；1个HDMI、1个VGA、1个CVBS输出，支持HDMI、VGA双操作；2个千兆网口；16路720p解码；支持智能SMART接入，支持智能侦测后检索、智能回放、备份等；支持网络摄像机智能补录、N+1热备功能、双操作系统；支持伴线入侵报警及区域入侵报警功能（以公安部检测报告为准）；支持音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能；支持16路720P同步回放；★须与智慧型校园可视化综合管理平台为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 11 | 硬盘 | 3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 8 | 块 |
| 12 | 光纤收发器机架 | 将最多16块百兆或千兆的多模及单模光纤收发器卡集中装在一个机架中，统一供电 | 2 | 台 |
| 二、监控中心整改工程 |  |  |
| 1 | 防静电板 | 规格600*600规格600*600；钢结构，数控多点焊接，结构坚实、平整度高、承载能力强；表面静电喷塑，柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀 | 23 | ㎡ |
| 2 | 墙面处理 | 双灰粉及108胶水打底，ICI精装五合一漆二底二面 | 70.00 | ㎡ |
| 3 | 天花处理、更换 | 更换原天花，做到平整美观。 | 23 | ㎡ |
| 4 | 灯盘 | 600*600灯盘，含20W灯管、线路敷设、开关面板 | 4 | 套 |
| 5 | 电源配电箱 | 含32位电源配电箱、10A~25A过流保护开关及漏电保护开关 | 1 | 套 |
| 6 | 监控中心接地及整改工程 | 含铜片30*3接地体及接地线 | 1 | 批 |
| 三、前端视频采集设备 |  |  |
| 1 | 日夜型筒型网络摄像机 | 1/3" CMOS 130万像素日夜型防尘防水筒形摄像机，4mm(6mm,8,12,16mm可选)，日夜型(ICR)，阵列灯红外最远50米，走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调，DC12V/PoE，IP66。★须与智慧型校园可视化综合管理平台为同一品牌。 | 29 | 台 |
| 2 | 130万红外防水网络球机 | 1/3"Progressive Scan CMOS,132 万像素,≥720TVL,彩色：0.05Lux @ (F1.4，AGC ON)黑白：0.01Lux @(F1.4，AGC ON) 0 Lux with IR;4.7-94mm, 20倍光学;电子快门：1-1/10,000s；红外照射距离：150米；水平速度 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设水平预置点速度：240°/s垂直速度 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设垂直预置点速度：200°/s视频编码 H.264 /MJPEG；H.264支持BaseLine Profile / Main Profile； ※智能报警 支持越界侦测、区域入侵、移动侦测、动态分析、遮挡报警、网断线、IP地址冲突、存储器满、存储器错等；★须与智慧型校园可视化综合管理平台为同一品牌。 | 3 | 台 |
| 3 | 网络避雷器 | Un: 5V Uc: 12V In: 5KA Imax: 10KA Vs:10/100Mbps ta: ≤10ns（波形：8~20us）适用于RJ45-8线防护接口10M/100M;自应用于计算机网络。 | 32 | 套 |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V/2A，带防雷模块 | 32 | 个 |
| 5 | 摄像机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金约70×97.1×181.8mm | 32 | 个 |
| 6 | 球机立杆 | （高）5米*0.5米（横臂） | 3 | 根 |
| 7 | 摄像机立杆 | （高）3.5米*0.5米（横臂） | 6 | 根 |
| 8 | 摄像机立杆接线箱 | 室外防水接线箱600*500*200（含开关） | 6 | 套 |
| 9 | 光缆中转机柜 | 壁挂网络9U机柜 | 8 | 台 |
| 四、视频数据传输/布线产品 |  |  |
| 1 | 接入层交换机 | 8个百兆以太网接口， | 10 | 台 |
| 2 | 接入层交换机 | 24个千兆以太网接口，4个千兆combo接口 | 2 | 台 |
| 3 | 光纤收发器 | 10/100M 自适应单纤双向以太网光纤收发器具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能。支持全双工IEEE802.3x流控和半双工背压流控，半双工或全双工自动协商。光纤接口为SC | 13 | 对 |
| 4 | 光纤收发器 | 光口为 1000M 全双工模式；电口为 10/100/1000M 自适应模式。多模传输距离可达550M，单模传输距离最远可达100公里。采用高性能的交换芯片和大容量的缓存。具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能。支持全双工IEEE802.3x流控和半双工背压流控，半双工或全双工自动协商。 光纤接口为SC | 2 | 对 |
| 5 | 光纤收发器跳线 | 光纤接口SC-FC,长度为2米单模 | 60 | 条 |
| 6 | 24芯单模铠装光纤 | 阻水带纵包防止光缆的纵向渗水，两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度，PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能。 | 600 | 米 |
| 7 | 6芯单模铠装光缆 | 阻水带纵包防止光缆的纵向渗水，两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度，PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能。 | 2600 | 米 |
| 8 | 光缆中转机柜 | 标准网络机柜约600*800*2050 | 4 | 台 |
| 9 | 24口光纤盒 | 24口光纤盒 | 2 | 个 |
| 10 | 8口光纤盒 | 8口光纤盒 | 10 | 个 |
| 11 | 耦合器 | 单模/多模LC光纤耦合器（双工） | 132 | 个 |
| 12 | 光纤尾纤 | 1.5米单芯单模LC尾纤（9/125） | 132 | 条 |
| 13 | 光纤跳线 | 新舟2米双芯单模光纤跳线（LC-LC，9/125） | 88 | 条 |
| 14 | 光纤熔接 | 同产定制,用于室外光纤接口熔接 | 125 | 芯 |
| 15 | 网线 |  | 8 | 箱 |
| 16 | 电源线 | RVV3X1.0，符合国家标准。 | 2100 | 米 |
| 17 | PVC管槽及配件 | A管ф25，耐火，耐折，符合国家标准 | 4600 | 米 |
| 五、安装辅材与工程实施 |  |  |
| 1 | 线路施工以及设备安装 | 含本项目所有光缆线路的管线施工，放槽，铺设管线，绿化带开挖及恢复、水泥路面开挖及恢复，所有设备安装调试，以及线路标识等工作内容：PVC线槽线管安装、机柜安装、交换机安装、机柜专用电源安装制作、监控室液晶电视安装、调试、管理软件调试、培训。 | 1 | 项 |

# 三、相关服务

  - 所供设备必须是全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

  - 设备安装：设备开箱必须在供方工程师在场时由双方共同进行，或由供方对采购人进行书面授权后方可进行。交货中运输、吊车、装卸、保险、移置等所有费用均由供方负担。

  - 投标人应确保所有设备（软、硬件）在安装调试后运行正常。

  - 投标人负责进行布线、安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用应包含在报价内。

# 四、交付使用时间及地点

1.交货时间要求：自中标通知书发出之日起10个工作日内签订合同，合同签订后 30个工作日内完成供货、实施和验收。

- 交货地点要求

（1） 投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

（2）交货地点：广东轻工职业技术学院广州校区，地址：广州市新港西路152号。

# 五、付款方式

全部货物现场安装完毕并验收合格后10个工作日内支付合同总价的95％，剩余合同总价5％作为质保金在二年满后十个工作日内支付。

付款时间为买方向政府采购支付部门提出申请时间，不含政府财政支付部门审查时间。

# 六、验收

1.投标人应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵采购人指定交货地点，交

货给业主（同时，提供货物清单）。

2.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3.供需双方将依据有关规定组织验收。

# 七、售后服务

1.投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起，其中，主要设备整机免费质保期不少于三年 ，其他附属设施免费质保期不少于一年。免费质保期间，新购设备如存在质量问题经维修或更换后，该台设备质保期应重新计算；如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚。

2．所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员上门到采购人使用现场进行维保服务。质量保证期内发生的质量问题，由卖方负责免费解决（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.任何时候，卖方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，卖方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。

4.投标人必须有可靠的售后服务保障，在广州地区内有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务。

5.提供有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于2小时；报修后须在12小时内派员上门，并在48小时内解决问题。否则中标人提供不低于同等档次设备整机备用。如需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。如须增加非中标人的硬件和软件，中标人应协助解决。

6.质保期后的服务要求：免费质保期满后，提供终身维护服务，按市场价收取所换的材料费及维护费用。卖方在质保期和维护期内负责买方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

7.培训计划: 设备运行后，按用户指定时间对使用和管理人员进行培训，使其能够掌握设备的操作、使用方法以及基本的维护技能。

第三部分

投 标 须 知

投标须知前附表

| 序号 | 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、 说明 |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明：广东轻工职业技术学院保卫处新建广州校区监控中心及公共监控系统建设项目 |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：广东轻工职业技术学院 |
| 3 | 2.4 | 资格审查方式：资格后审 |
| 4 | 3.1 | 本次采购货物必须是产自中华人民共和国境内的货物。 |
|  |  | 二、 招标文件 |
| 5 | 6.1 | 采购代理机构地址：广州市东风中路515号东照大厦3楼 邮编：510045 电话：020-66341719 传真：020-66341757 联系人：郭小姐 |
| 6 |  | 本项目不设投标答疑会。 |
|  |  | 三、 投标文件的编制 |
| 7 | 12.1 | 本次招标不允许投标人提交备选方案。 |
| 8 | 13.1 | 本次招标是否允许联合体参加投标：是□；否□√。 |
| 9 | 14.1 | （3）根据本采购项目的特殊要求，投标人还须提供： （行政主管部门或行业协会对本招标货物的（具体）经销许可要求） |
| 10 |  | （6）投标人提供近 3年类似项目的经验与业绩（如有）； |
| 11 |  | （7）投标人应提供2014年的审计报告及年度财务报表； |
| 12 |  | （11）投标人应提供的其它有效文件： ①税务登记证； ②组织代码证； ③营业执照（或注册登记证书）； ④计算机信息系统集成三级或以上资质证书； ⑤《广东省安全防范系统设计、施工、维修》一级资质证书（非广东省公安技防部门颁发的资格证书须同时提供在广东省公安技防部门的备案资料）； ⑥其它需要的相关文件。 |
| 13 |  | （12）本次招标是否允许投标人将项目分包：是□；否□√。 |
| 14 | 15.1 | （4）货物验收后运行3年所需的备品备件专用工具。 |
| 15 | 15.3 | 投标人应提供近 3 年（2012年至今）无违法违规活动的申明； |
| 16 | 16.3 | 投标保证金金额：人民币6178元 |
| 17 | 16.4 | 开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司 开户银行：建设银行广州东宝大厦支行； 帐号：44001400115059332288 |
| 18 | 17.2 | 投标文件应在投标截止日后 120 天内有效。 |
| 19 | 18.1 | 投标文件正本一份，副本四份，及一份电子文件（电子文件的内容可以只包括投标报价表和技术响应文件） |
|  |  | 四、 投标文件的递交 |
| 20 | 17.1 20.1 | （投标文件递交时间、投标截止时间和投标文件送达地点详见第一部分投标邀请函相关内容） |
|  |  | 五、开标、评标和定标 |
| 21 | 19.2 | （开标时间、开标地点详见第一部分投标邀请函相关内容） |
| 22 | 22.3 | 采用 综合评分法，详见第四部分《评标方法》 |
| 23 | 26.6 | 招标结果公告媒体：[①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；②广东省机电设备招标中心有限公司网(www.gdebidding.com)；③广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)；④中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)。 |
| 24 | 27.1 | 采购人依法确定 1 个中标人 |
|  |  | 六、质疑和投诉 |
| 25 | 28.2 | 监督管理机构名称： 广东省政府采购监督管理处 地 址：广州市仓边路26号8楼 邮 编：510030 电 话：020-83188580 020-83188586 020-83188500 020-83188511 传 真：020-83357559 电子邮件：gdgpo@gdgpo.com |
|  |  | 七、合同的订立和履行 |
| 26 | 30.3 | 履约保证金详见用户需求书付款条件。 |

一、说  明

1．适用范围及项目综合说明

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。项目综合说明见《投标须知前附表》。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见投标须知前附表。

2.2“监管部门”是指：详见投标须知前附表。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东省机电设备招标中心有限公司 。

2.4供应商资格条件：

(1) 参见第一部分投标邀请函。

(2) 关于分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

(3) 除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（5）项目资格审查方式请见《投标须知前附表》。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

(1)招标代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同

(2)招标代理服务费不列在投标报价中。

(3)中标人在收到中标通知书当天向政府采购代理机构交纳招标代理服务费。

(4)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，由中标人一次性向广东省机电设备招标中心有限公司交付，递交账户（请在汇款单上写明本项目的项目编号）：

开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户银行：建设银行广东省分行

账户：44001863201053034613

地址：广州市东风中路509号

(5)参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的规定交纳招标代理服务费，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目为货物类，中标金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 货物招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 1.1% |
| 500-1000部分 | 0.8% |
| 1000-5000部分 | 0.5% |
| 5000-10000部分 | 0.25% |
| 10000-50000部分 | 0.05% |
| 50000-100000部分 | 0.035% |
| 100000-500000部分 | 0.008% |

如某货物招标项目，中标金额为600万元，总共交纳的招标代理服务费为：

总共交纳的招标代理服务费＝（100万以下部分的招标代理服务费）+（100万～500万部分的招标代理服务费）+（500万～600万部分的招标代理服务费）

＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%

＝1.5万元+4.4万元+0.8万元

＝6.7万元。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 投标邀请函

(2) 用户需求书

(3) 投标人须知

(4) 评标办法

(5) 合同书格式

(6) 投标文件格式

(7) 在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知政府采购代理机构。但投标人应按《投标须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知政府采购代理机构，并须为政府采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成

9.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.2投标人编写的投标文件应编排为五部份：①　自查表；②价格部分；　③资格性文件；④商务部分；⑤技术部分；⑥其它部分，并包含但不限于以下内容：投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

(1)按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

(2)按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

(3)按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

(4)按本须知的规定提交的投标保证金；

(5)对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得出现重大缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

(1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

(2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

(3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1备选方案应符合《投标须知前附表》要求。如只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

13.1如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

13.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

13.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

14. 投标人相关证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

(1) 投标人营业执照副本复印件等证明文件或自然人的身份证明（或《投标须知前附表》要求的其它证明文件）；

(2) 投标人的资格声明（按招标文件第六部份格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的供应商）；

(3) 按《投标须知前附表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

(4) 中小企业声明函；（如有）

(5) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件第六部份提供的投标人简介格式如实填写《投标人基本情况表》）；

(6) 投标人具有《投标须知前附表》要求提供类似货物的经验与业绩（按招标文件第六部份提供的格式填报《投标人业绩表》）；

(7) 投标人应按《投标须知前附表》要求的年限提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(8) 如果投标文件允许非产品制造商投标，而投标人按照招标文件要求提供的货物不是投标人自己制造的且《投标须知前附表》本项有要求，投标人应得到货物制造商颁授的有效代理证书或为本次投标提供货物的有效授权（提供有效的代理证书或制造商授权函）；

(9) 货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第六部份的要求提供说明；

(10) 投标人应具有为本招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第六部份的要求提供说明和承诺，出具《售后服务承诺书》；

(11) 投标人应按《投标须知前附表》要求，提供有关证明其信誉、资格、管理水平、生产许可等相关证明文件；

(12) 如果《投标须知前附表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

14.2证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下各项：

(1) 货物的型号、规格；

(2) 货物主要技术指标和性能的详细说明，如果《投标须知前附表》有要求，投标人须提供有关部门出具的检验报告；

(3) 详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

(4) 采购人在《投标须知前附表》规定的期间内正常、连续地使用货物所必需的备品、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

(5) 对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

(6) 投标人的投标内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，投标人都应按招标文件中的投标文件格式如实填写《与用户需求差异表》和《合同条款响应表》。

15.2 投标人在阐述本须知第15.1（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

15.3在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明及书面声明；

15.4 在核定的经营范围内报价；

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的报价保证金无效。

16.2投标保证金交纳形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。交纳时间：投标截止时间前送达招标代理或到账。

16.3投标人应向政府采购代理机构提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。

16.4投标保证金应为人民币，可以选择下列方式中任何一种，在投标时与开标一览表复印件装入同一单独信封密封提交：

(1) 从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户：

开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户银行及帐号：见《投标须知前附表》。

投标人汇缴保证金时应按包或标段汇缴，并按招标文件规定的保证金金额汇缴。

汇缴时务必在汇款单备注上标注招标编号。

(2) 用支票、银行汇票等提交的：

a．直接到（或汇到）广州市东风东路769号东宝大厦首层 建设银行广州东宝大厦支行递交，由银行开出回单。中心不另开收据。（交款时须向银行提供完整的招标编号）

b．银行营业时间：上午9：00-12：00，下午2：30-5：00（节假日除外）。

(3) 用“银行保函”形式提交的：

“银行保函”投标前提交，采购代理机构审核其内容、格式等是否符合规定；

在投标时提供有效的“银行保函”复印件，作为投标文件的组成部分之一。

(4)采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（省直地区：中国投资担保有限公司，广州地区：广东省融资再担保公司，东莞地区：东莞市金鼎融资担保公司）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致。

16.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

16.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

16.8有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

(1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

(3) 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

17. 投标的截止期、投标有效期

17.1 投标的截止时间为《投标须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，政府采购代理机构将拒收。

17.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

18.4 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（《投标须知前附表》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记的投标文件将被拒绝。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知政府采购代理机构。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 政府采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评审、技术评审、价格评分。

22.3 本次评标采用《投标须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第四部分“评标方法”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 投标人报价如有细微缺漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价调整其评标总价，；如已报项目的数量不足，则按投标人所报项目单价调整其评标总价。

23.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.5 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

(1)应交未交投标保证金的；

(2)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定资格要求；

(4)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2采用综合评分法的，按评审的综合得分由高到低顺序排列。

26.3采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

26.4 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.5 中标人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27. 替补候选人的设定与使用

27.1 采购人依法确定《投标须知前附表》规定数量的中标人。若中标人不能履行合同，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

六、质疑和投诉

28.1投标人应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或政府采购代理机构提出质疑。采购人或政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

28.3投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1）投标人对评标结果有质疑的，采购人或政府采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

政府采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

联 系 人：张小姐

联系电话：020-66341927

传真号码：020-66341967

地    址：广州市东风中路515号东照大厦3楼南区305室

邮    编：510045

2）投标人对采购人或政府采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按《投标须知前附表》中的联系方式向政府采购监督管理机构投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 在合同签订前，中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符，采购人有权取消其中标资格。

29.2 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.3 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

30.3 如果《投标须知前附表》有要求，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

30.4为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

八、适用法律

31.采购人、广东省机电设备招标中心有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分

评 标 方 法

评标方法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由5位评委组成，包括：采购人代表 1  人和专家4人。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

1.3参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2．评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

3．评标步骤

3.1评标委员会先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

4．评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务评分。然后，评出投标人的价格评分。将各投标人的技术、商务评分和价格评分相加得出其综合得分。

二、初步评审

5．评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6．评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。

7．无效投标的认定

7.1按《初步审查表》（见附表1）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

三、详细评审

10．详细评审是对通过初步评审的投标进行技术商务和价格的评审。

10.1技术、商务评分：评标委员会就投标人对技术商务响应表中各项要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性、技术服务能力、安装维修的便利性、履约能力、销售业绩、售后服务承诺等因素进行评分，各因素所占权重见《技术评审表》、《商务评审表》（附表2），评分统计按本评标方法4.1条规定进行。

10.2价格评分：

10.2.1 对小型或微型企业投标的扶持：

1）投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予(8%)的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标总价－小型或微型企业产品核实后的价格×(8%)；

2）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

10.2.2将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×30

11．评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50 | 20 | 30 |

根据上述技术、商务及价格的综合评分及其分值分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。进入详细评审的各投标人的综合得分。

评标总得分= F1＋F2＋F3

其中，F1、F2、F3分别为技术、商务及价格评分的汇总得分。

四、中标候选人

12．评标委员会将出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

12.1	推荐中标候选投标人名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

12.2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有细微缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

12.3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

附表1：初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

初步审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |
|  | 符合供应商资格条件 |  |  |  |  |
|  | 投标文件主要资料齐全 |  |  |  |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 |  |  |  |  |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |
|  | 主要技术规格和参数满足要求 |  |  |  |  |
|  | 商务无重大保留或偏差 |  |  |  |  |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表2：详细评审表（1.技术评审表、2.商务评审表（注：两表不需要投标人填写））

技术评审表

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 产品技术参数与相应条款响应程度 | 标注“▲”技术参数的响应程度 | 20分 | 每负偏离一个扣2分，扣至0分为止 |
|  | 非标注“▲”技术参数的响应程度 | 10分 | 每负偏离一个扣1分，扣至0分为止 |
| 设备性能指标和技术先进性、可靠性 | 10分 | （1）设备性能优良，设备技术领先、可靠性能高为最优：（4-5分）； （2）设备性能较优，设备技术较普通、可靠性一般次之：（2－3分）； （3）设备性能较差，设备技术落后，不具有可靠性为差：（0-1分）。 |
| 项目实施服务计划、管理制度和验收方案（根据各投标人的组织实施方案、进度控制、工作日程安排、管理制度、验收方案等情况进行综合评价） | 10分 | 优 7-10分 良 3-6分 差 0-2分 |
| 合计 | 50分 |

备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：

商务评审表

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 投标人履约能力 （根据投标人的商务条款响应情况、公司架构、公司管理制度、运作流程等方面进行评审） | 5分 | 优 5-8分 良 2-4分 差 0-1分 |
| 类似项目业绩 | 7分 | 投标人自2012年至今已完成的类似本项目的成功业绩，对比各投标人的业绩（业绩数量、单项合同金额、用户评价等）分优、良、一般三档评分。（同类业绩证明文件是指合同或合同关键页，属于政府采购项目的必须同时提交相应的中标通知书，中标通知书是指依据《招投标法》或《政府采购法》规定所取得的政府采购或社会组织进行招投标项目的中标通知书；没有按上述要求提供证明文件不得分。） |
| 售后服务 | 5分 | 根据所提供的售后服务方案，并制订管理质量控制措施，作出违约责任、以经济赔偿大小的退换货承诺、售后服务承诺及售后服务方案完整性和效果等指标进行综合评分。优：5-7分；良：2-4分；差：0-1分 |
|  | 3分 | 根据各投标人售后服务部（以提供的营业执照登记为准）的设立的便利情况进行横向比较，0-3分 |
| 合计 | 20分 |

备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：

评标价格修正表

| 项目名称: | 招标编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标人名称 |
|  |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 |
| 1 | 投标总报价 |  |  |  |
| 2 | 修正后的价格 |  |  |  |
| 3 | 报价给予的价格扣除(%) | 8% | 8% | 8% |
| 4 | 对小型或微型企业投标扶持的价格扣除（元） |  |  |  |
| 5 | 评标价格（元） |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |
| 1）价格修正包括：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。 2）本表所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。 3）投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予(8%)的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标总价－小型或微型企业产品核实后的价格×(8%) |
| 评委签名： | 日期：201 年 月 日 |

第五部分

合 同 格 式

政府采购项目

合同书

（货物类）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：  二○一    年    月     日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

| 甲方： |
| --- |
| 电话： | 传真： | 地址： |
| 乙方： |
| 电话： | 传真： | 地址： |
| 项目名称： | 采购编号： |

根据（项目名称）（项目编号)的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥_________________元；大写：_________________ |

合同总额包括乙方配送、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、卸货、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4. 备品备件要求：运行         年所需备品备件

5. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

6. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后             内完成所有采购货物的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用；

2.交货方式：_________________

3.交货地点：

五、付款方式

1.结算方式：甲方以支票、银行汇票或者电汇方式向乙方支付合同款项。

2.付款方式：全部货物现场安装完毕并验收合格后10个工作日内支付合同总价的95％，剩余合同总价5％作为质保金在二年满后十个工作日内支付。

六、质保期及售后服务要求

1.投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起，其中，主要设备整机免费质保期不少于三年 ，其他附属设施免费质保期不少于一年。免费质保期间，新购设备如存在质量问题经维修或更换后，该台设备质保期应重新计算；如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚。

2.所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员上门到采购人使用现场进行维保服务。质量保证期内发生的质量问题，由卖方负责免费解决（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.任何时候，卖方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，卖方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。

4.投标人必须有可靠的售后服务保障，在广州地区内有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务。

5.提供有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于2小时；报修后须在12小时内派员上门，并在48小时内解决问题。否则中标人提供不低于同等档次设备整机备用。如需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。如须增加非中标人的硬件和软件，中标人应协助解决。

6.质保期后的服务要求：免费质保期满后，提供终身维护服务，按市场价收取所换的材料费及维护费用。卖方在质保期和维护期内负责买方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

7.培训计划: 设备运行后，按用户指定时间对使用和管理人员进行培训，使其能够掌握设备的操作、使用方法以及基本的维护技能。

七、安装与调试:

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束

后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表： | 代表： |
| 签定地点： | 签定地点： |
| 签定日期：______年___月___日 | 签定日期：______年___月___日 |
|  | 开户名称： |
|  | 银行帐号： |
|  | 开户行： |

# 第六部分

# 投 标 文 件 格 式

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  价格部分

三、  资格性文件

四、  商务部分

五、  技术部分

六、  其他部分

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采   购  项  目  名  称：

投标人名称：

日      期：          年     月     日

## 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《初步审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性 符合性 检查 | 投标函及投标有效期 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金符合要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 符合供应商资格条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件主要资料齐全 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 主要技术规格和参数满足要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 商务无重大保留或偏差 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、价格部分

2.1 投标报价表

| 分项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 货物费用（货物名称） |  |
| 运输费（如有） |  |
| 伴随服务费用（如有） |  |
| 其他费用（如有） |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置、运输保险、装卸、安装（含安装所需材料）、调试、质保期售后服务、技术培训费（包括技术资料的提供等）、各项税费以及完成招标内容所需的一切费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2.2 投标明细报价表

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、伴随服务费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 五、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与投标报价表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |
| 六、其他参考费用（下列报价不列入报价总价内） |
| 分项 | 名称 | 规格型号 |  | 制造商 | 单价 | 使用周期/寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《投标报价表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年    月    日

## 三、资格性文件

#### 3.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目名称、编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1. 自查表；

2. 价格部分；

3. 资格性文件；

4. 商务部分；

5. 技术部分；

6. 其他部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.全部货物和相关服务的投标总价为            （详见投标报价表）

3.投标有效期为投标须知17.2规定时间，中标人投标有效期延至合同验收之日。

4.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

5.      (投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收

9.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

10.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务

11.我方同意按投招标文件规定向政府采购代理机构缴纳招标代理服务费, 就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 3.2中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为  （请填写：中型、小型、微型）     企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）   企业。

2、本公司参加   （采购人或采购代理机构）   单位的      （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他  （请填写：中型、小型、微型）   企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

#### 3.3法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

3.4 投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐的银行凭证/证明复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、年度保证金、银行保函等形式交纳。

3.5 关于资格的声明函

资格声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东省机电设备招标中心有限公司（采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.                                                    ；

5.                                                    。

附资格文件如下：

1. 《企业法人营业执照》（或注册登记证书）复印件；

2. 《组织机构代码证》复印件；

3. 《税务登记证》复印件；

4. 提供计算机信息系统集成三级或以上资质证书复印件；

5．《广东省安全防范系统设计、施工、维修》一级资质证书复印件（非广东省公安技防部门颁发的资格证书须同时提供在广东省公安技防部门的备案资料）；

6. 提供2014年的审计报告及年度财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）；

6. 其它需要的相关文件（如有）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 附表：

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/广东省机电设备招标中心有限公司）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

3.6 投标承诺书

投 标 承 诺 书

（采购人名称）：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时交货并验收合格。货物质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、      市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（签字或签名章）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 四、商务部分

#### 4.1投标人概况

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、合作机构与供货渠道情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 代理或生产厂家 | 单位名称： 地址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 来源验证查询专线： 介绍和报价权威网址： 售后服务验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、投标人同类项目的业绩介绍（2012年至今）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人必须提供合同复印件。

4、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

5、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 3 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 4 | 年 月 日- 年 月 日 | 质保期 |  |

6、投标人应提供2014年的审计报告及年度财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

7、投标人认为有必要提供的其它资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2商务条款响应表

商务条款响应表（条款内容可选）

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于120天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价按招标文件要求计算且未超过政府采购预算 |  |  |
| 7 | 服务期限符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 服务承诺及要求符合招标文件要求 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 交货完工期：符合招标文件要求 |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；

2. 应急维修时间安排；

3．维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4. 维修服务收费标准；

5. 制造商的技术支持；

6. 售后服务承诺；

7．培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附表：售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并对备品备件的长期供应作出承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件及程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 对用户的人员培训及费用；

4. 制造商是否建立专门的售后服务机构；

5. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

6. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、技术部分

#### 5.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2技术条款响应表

（1）技术条款响应表

| 序号 | 招标规格要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.３项目实施服务计划、管理制度和验收方案

项目实施服务计划、管理制度和验收方案须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

3.合同执行计划（投标人应详细描述中标后具体的履行合同时间计划）

4.供货方式和交货进度计划

5.项目整体验收计划

6.投标人认为必要说明的其他内容

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 附表：交货进度表格式

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单件重量 | 发运地 | 到货地 | 运输方式 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：	1.本表序号应与供货一览表序号相一致；

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.4 政策适用性说明

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 该产品报价占总报价比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
| 环保 标志 产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |

注：1. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后，同时提供下述文件（均为复印件，加盖报价供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布。

2、报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 六、其它部分

6.1招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

# 承诺书号：

致：广东省机电设备招标中心有限公司

如果我方在贵中心组织的（项目名称）（招标编号：     ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》起十天内，向贵中心（开户银行及帐号见《投标须知前附表》）交纳招标代理服务费（参考国家计委（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵中心开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东省机电设备招标中心有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

6.2退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东省机电设备招标中心有限公司

我方为                         项目的投标，招标编号为：                      所提交的

保证金                 元，请贵中心退还时划到以下账户：

| 收 款 单 位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省 市（县） 银行 |
|  | 账 号 |  | 联 系 人 |  |
|  | 银行联行号 |  | 联系电话 |  |
| 投标人(公章)： 日 期： 备注：如果投标保证金由非投标人垫付，缴付时应随附盖有投标人及垫付人公章的证明原件，并明示退保证金时的收款人（填入上表，并盖垫付人和收款人公章）。 （以上内容由投标人/供应商填写，以下内容由招标/采购代理机构填写，切勿变更和删除格式） 申请部门： 付款申请表 日期： 付 款 内 容 付款金额 （大写） （￥ ） 已付金额 （大写） （￥ ） 付款方式 现金 □ 支票 □ 转账 □ 保函 □ 电汇 □ 其它 □ 中标人 □ 非中标人□ 发中标通知书时间（支付非中标人填） 送达合同副本时间（支付中标人填） 备 注 签 批 项目经办人 请款部门负责人 财务负责人 主办会计 中心领导 送达财务部门日期 年 月 日 注：1、退保证金金额在贰拾万元（含20万）以上需经中心领导审批； 2、以上 □ 用“√”选择 |

## 6.3其它格式（如有）

## 附件（以下格式文件由投标人根据需要选用）

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东省机电设备招标中心有限公司

本保函作为    (投标人名称)     （以下简称投标人)响应招标文件编号        的    (项目名称)    采购项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标人撤回投标；

2. 投标人未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 投标人未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳招标代理服务费；

4. 中标人未能按《投标人须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标人同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

履约保证金保函(如有)

履约保函编号：                	开具日期：

致：（买方名称）

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于        年    月    日就（项目名称）项目项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同编号）号合同的履约保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方支付最高金额为人民币（担保金额），即合同总价的    %的款项，并为此约定如下：

- 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 本保函在合同规定的保证期期满（质量保证期结束日）前完全有效。

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签            名：

公            章：

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

被授权代表身份证复印件